# MODELO OHP-86

## PUPITRE

ESTRUCTURA:

De perfíl redondo tubular de acero en 1” de diámetro, calibre 16; troquelado.

Soporte del asiento de perfil ovalado tubular en 40 X 20 mm, calibre 16.

Soporte delantero del asiento de perfil redondo tubular de acero en 5/8” de diámetro, calibre 18.

Soporte del respaldo en forma de ”L” de perfíl redondo tubular de acero en 1” de diámetro, calibre 16; troquelado.

Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO:

En copolímero de polipropileno.

Diseño ergonómico.

Fijación por medio de pijas.

ASIENTO:

En copolímero de polipropileno.

Diseño ergonómico.

Fijación por medio de pijas.

PALETA LATERAL 86Al negro:

Brazo soporte de aluminio fundido terminado en color negro, con descansabrazos móvil de poliuretano semi-rígido color negro.

Paleta abatible y retráctil de copolimero de polipropileno de alta densidad de color negro (derecha o izquierda).

REGATONES:

En polipropileno de alta densidad.

Tipo cuña internos.

Color negro.

COLOR:

Negro, azúl marino, verde, naranja, arena, blanco, rojo, gris.

RESISTENCIA:

Peso máximo de resistencia 160 kgs.